《新绛县北张石料加工场年加工20万吨铁矿石建设项目》

环境影响评价公众参与公示

一、项目基本情况

本项目位于新绛县北张镇沐浴沟村西北285米处，项目主要新建一条年加工20万吨铁矿石生产线。新绛县北张石料加工场在山西省投资项目在线审批监管平台对“年加工20万吨铁矿石建设项目”进行了事前告知性登记，并生成项目代码：2019-140825-42-03-

108009，新绛县发展和改革局于2019年11月8日文下发了关于本项目的备案证。项目项目总投资为320.0万元，厂区用地面积1亩。主要新建生产用房450平方米，购置安装阶梯式给料机1套、颚式破碎机1台、圆锥破碎机2台、振动筛2台、干选机2台灯设备及相关配套设施。

本次评价主要根据项目所处地的环境质量现状，判定有无制约本项目建设和运行的环境问题；根据拟采取的主要环保措施分析其经济和技术上的可行性；从规划、产业政策、清洁生产水平、污染物达标排放情况、总量控制、环境影响预测分析、并结合公众参与调查，分析其项目的环境可行性。并且从环保的角度给出相应的建议，以期对环境更好的保护。

二、建设项目对环境可能造成的影响

本项目可能引发的环境问题主要表现为以下几方面的污染：

1、对环境空气的影响

本项目废气主要来自于原矿堆场扬尘、输送转运过程产生粉尘、破碎筛分粉尘、运输扬尘、石料场扬尘等。

2、对水环境的影响

本项目生产过程没有废水产生，无废水外排；项目用水主要包括生活用水、绿化洒水等。项目废水主要为生活废水。

3、对声环境的影响

本项目噪声污染源主要为破碎机、振动筛、风机、水泵等。

4、固体废物的影响

固体废物主要是干选废石、除尘灰、废矿物油及生活垃圾等。

三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点

1、废气治理

原矿堆场及精矿堆场分别建设原矿库、精矿库等，并设洒水装置；原料输送采用全封闭皮带走廊；运输车辆加盖篷布，厂区道路硬化并定期洒水。

2、废水治理

本项目生产过程没有废水产生，无废水外排；生活污水用于场地降尘泼洒，粪便排入旱厕。

3、噪声污染及其防治

本项目均选用低噪音设备，设备基础采用减震处理，管道与设备接口采用软接口，并根据需要安装消声装置，靠近村庄一侧设置隔声墙，管道支架采用弹性支吊架。设备均置于室内，经房间隔音，对环境影响较小。

4、固体废物治理

本项目干选废石全部送石料加工生产线进行加工，加工生产的石料产品全部外售处理，可以实现全部综合利用，因石料市场原因导致废石不能利用时，废石送往铁矿开采系统外排土场进行处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。

四、环境影响评价结论要点

本项目符合国家和山西省相关产业政策的要求，符合清洁生产的要求；在采取环评要求环保措施下，各项污染物可以达标排放，对环境影响不大。本项目在严格执行环保管理部门制定的政策和规定、并认真落实环评报告书中所提的环保措施的前题下，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

五、征求公众意见的具体形式

1、为了了解居民的环保意识，请你们从长期居住在本地区对环境质量的直观感觉出发，对本项工程的利弊作出判断，为决策提供依据。

2、征求公众意见的范围为项目拟选厂址周围各村庄的居民、单位职工或团体、组织和管理部门。

六、公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限

1、采取公告、咨询专家意见、随机调查、座谈会等形式公开征求公众意见。

2、征求公众意见的时间为在本公告公布之日起10天内，可通过公告提供的联系方式联系建设单位（新绛县北张石料加工场）或评价单位（山西清泽阳光环保科技有限公司），向有关技术人员进行咨询。

七、征求公众意见起止时间

公示之日起10个工作日内。

八、联系方式

建设单位名称：新绛县北张石料加工场

地址：新绛县北张镇沐浴沟村西北

联系人：李阳                    联系电话：18635703227

环境影响评价机构：山西清泽阳光环保科技有限公司

联系电话：刘工                  联系电话：0351-8371347

地址：太原市体育西路309号园梅源商务14层